CFG功能说明

PrintExp 根目录下内容简介	2

清洗小车移动  限制值	2

清洗控制	2

抽墨开关开关	2

升降墨站	3

刮片可移动	3

队列打印	4

自动跳白功能	4

闪喷槽功能	4

打印前闪喷	5

打印时喷头清理	5

闪喷区间	5

羽化值	5

非打印状态吸墨关闭（非打印状态封头使用）	5

测纸功能	6

X方向测纸	6

测高	6

行程测试	6

队列打印	6

打印之前走纸（打印测试前后走料）	6

平板机Z轴运动方式	7

平板机左原点保湿	7

原点微调	7

白墨	8

非打印时上下左右移动，软件和按键的上下移动	8

控制面板	8

UV灯控制	8

均匀模式	8

老版本使用【自动清洗】	8

PrintExp 根目录下内容简介

CFG文件夹为PrintExp配置文件

facydef文件   基本参数设置密码    “ 123” （可修改）

GenData 文件夹下  PMDef （记事本打开）修改PrintExp所读取精度列表

关孔软件 NozzleCloseTool   （密码2015）

# 清洗小车移动  限制值

uiCarleaveclear = 1500         影响小车 出去时吸墨及回来时闪喷的位置

uiCarmoveblow   = 30000        影响小车出去距离

| 单头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大 | uiCarmoveblow = 15000 | uiCarleaveclear = 1500 |
| 中 | uiCarmoveblow = 20000 | uiCarleaveclear = 1700 |
| 小 | uiCarmoveblow = 30000 | uiCarleaveclear = 3000 |

| 双头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大 | uiCarmoveblow = 22000 | uiCarleaveclear = 1500 |
| 中 | uiCarmoveblow = 28000 | uiCarleaveclear = 1700 |
| 小 | uiCarmoveblow = 36000 | uiCarleaveclear = 3000 |

uiCarMoveSpeed = 40  清洗时小车移动速度

# 清洗控制

uimaxdistanceofxmove        清洗过后闪喷位置

UINT	  uOpenCleanInkPump[2];	//开启抽墨墨泵

UINT	  uOpenCleanSmears[2];	//开启抽墨刮片

UINT	  uOpenCleanMachine;	//开启平台时刮片

uOpenCleanInkPump[0] = 5   墨泵1引脚开关

uOpenCleanSmears[0] = 12   刮片1引脚开关

uOpenCleanInkPump[1] = 8   墨泵2引脚开关

uOpenCleanSmears[1] = 12   刮片2引脚开关

# 抽墨开关开关

typedef enum __INKPUMPSWITCH

{

KPumpSW = 1,                     //K引脚开关

CPumpSW,2                         //C引脚开关

MPumpSW, 3                        //M引脚开关

YPumpSW,  4                       //Y引脚开关

LKPumpSW, 5                       //LK引脚开关

LCPumpSW, 6                       //LC引脚开关

LMPumpSW, 7                       //LM引脚开关

LYPumpSW, 8                       //LY引脚开关

AirPumpSW,9			//空气泵开关

InkPumpSW,10			//墨泵开关

Moto0Run,11			//马达0

Moto1Run,12			//马达1

}INKPUMPSWITCH;

BOOL	bMotoXPolarity;							//马达X的极性

BOOL	bMotoYPolarity;							//马达Y的极性

BOOL	bMotoZPolarity;							//马达Z的极性

BOOL	bMoto0Polarity;							//马达0的极性

BOOL	bMoto1Polarity;							//马达1的极性

BOOL	bMoto2Polarity;							//马达2的极性

BOOL	bMoto3Polarity;							//马达3的极性

UINT    uiMachineType;		平台清洗类型

0.一个电机控制一个刮片(走两个位置)

1.两个电磁铁控制两个刮片

2.一个电磁铁控制控制一个刮片,可以分开刮

3.一个电机控制吸墨和刮片(吸墨时附带出刮片)

# 升降墨站

# 刮片可移动

uiInkStackType = 0  墨站0滑靠   1升降

uiMachineType = 1  (1电磁铁刮片供电 0电磁铁刮片不供电)

| uOpenCleanMachine = 12 | 都改到12（刮片可移动参数） |
| --- | --- |
| uOpenCleanSmears[1] =12 |  |
| uOpenCleanSmears[0] = 12 |  |

# 队列打印

uiMoto1movein(运动长度) 1200

uiMoto1AcceDistance(加速度) 5096

uiMoto1SpeedMax(运动速度) 1000

bMotoZIsNoMove=0   屏蔽Z轴

dbXMotorGearRate = 3.003263   X 方向齿轮比

大齿轮3.003263

中齿轮3.709974

小齿轮5.254763

dbYMotorGearRate = 2162.792402   纵向马达脉冲 Y 方向

uiMarginWidth = 400.000000       白边数值

nPointMode = 4                  点形选择

[0] = 小点 [1] = 中点 [2] = 大点 [3] = EXT1 [4] = EXT2 [5] = EXT3

[6] = EXT4 [7] = EXT5

# 自动跳白功能

bSmartPrintCtrlShowEnable = 1（是否显示跳白 1为开启。0为关闭）

bSmartPrint = 0                 //[是否打开跳白]

bVerJumpWhiteToOrigin = 0   //跳白是否回原点（=1回原点，=0回喷位置)

dwBigSmartPrint = 1         //大跳（跳白大于当前pass数，小车先回原点）bSmartPrintType	          //聪明打印(自动跳白方式，0为按步进走纸 1为连续走纸)

fYMoveJumpWhiteSpeed      //自动跳白时的走料速度(此为老的，新的为走料速度。)

# 闪喷槽功能

dwFCBEdgeBegin = 95      闪喷条开始  闪喷条开始位置，注意：此参数不能小于50，具体位置可以根据客户实际情况调整（单头机数据 125）

dwFCBEdgeEnd = 115       闪喷条结束；闪喷条结束位置，此参数减去闪喷条开始位置，即为闪喷条宽度。具体根据客户实际情况设置。（单头机数据150）

dwFCBStartPos = 91         打印起始位置；此参数为小车打印起始位置，注意，此参数不能大于dwFCBEdgeBegin（闪喷条开始位置）参数

bFCBEnable = 1             是否开启闪喷槽    参数为0此功能关闭，为1时开启。

bFCBShowEnable = 1         是否开启显示闪喷槽  参数为0此功能关闭，为1时开启。

byColorBarDeepness = 2    闪喷频率级别  0  1  2  3  4  5  6（数值越大浓度越深）

# 打印前闪喷

bFlashCleaningEnable                  b 打印前是否进行闪喷清洗

（老）bFlashBeforePrintEnable               打印前是否进行闪喷清洗

（新）bFlashBeforePrintEnable	              //打印前是否进行闪喷清洗	wFlashCleaningTimes		//打印前闪喷清洗时间（决定打印前闪喷时间长度，单位：秒（s））

wFlashCleaningFrequencyIndex	       //打印前闪喷清洗频率索引(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096)

wTimeOfEachFlashCleaning	       //打印前每次闪喷清洗时间wTimeBetweenEachFlashCleaning   	//打印前每次闪喷清洗间隔时间

# 打印时喷头清理

bHeadClearShowEnable = 1    参数为0此功能关闭，为1时开启；打印时暂停后。喷头能移动到最左边，方便清理喷头。

dbHeadClearUpPosition = 2270.000     喷头清洗距离(双头1.8米2270  双头1.6米2070； 单头1.8米2370,   单头1.6米2170)

闪喷区间    wMicroPosiMin = -600      wMicroPosiMax = 800

# 羽化值

wEclosionLowRange = 40

wEclosionMidRange = 50

wEclosionHightRange = 60

# 非打印状态吸墨关闭（非打印状态封头使用）

非打印状态不封头，不能关闭此项

uiNoPrintOriginTime = 10    非打印状态，自动回原点, 等于0则关闭；等于10即为等待10秒回原点；具体时间根据客户需要设定。

uiNoPrintPumptime = 0  （600000/1200000）  非打印过程中吸墨时间间隔

uiNoPrintPumpInhaletime = 0（2000）   非打印过程中吸墨时间(0为关闭)

bNoPrintPumpInhale = 0        非打印过程中是否开启吸墨

单位毫秒 ，注意参数是否有2个一样的

# 测纸功能

bPaperWifi = 1                   是否开启Y 轴检测纸张功能。参数为0此功能关闭，为1时开启。

nPaperDetectionPolarity = 1      Y轴检测纸张极性参数为0此功能关闭，为1时开启。

# X方向测纸

bTestPaperClose //控制软件界面上探纸功能按钮是否可以正常应用,=1的时候是灰色的不能探纸，=0的时候可以正常探纸。

nPaperRightOffset //测纸偏移

uiPaperRight      //纸的右边界

uiPaperLeft       //纸的左边界(单位：mm)（软件自动修改）

uiVialdRegion     //喷头到纸边的无效区域(单位：mm)（手动修改

# 测高

bEnableTestHight  = 0（关闭）1（开启）    //是否开启测高

uiTestHightSwitch = 26（对应1.86主板24V输出端口） //测高接口选择

# 行程测试

bIsShowMaxDistanceOfXMove  //是否显示X行程测试 bIsShowMaxDistanceOfYMove  //是否显示Y行程测试

# 队列打印

bQueuePrintShowEnable   //是否显示队列打印

# 打印之前走纸（打印测试前后走料）

bShowYMarginInNormal1          是否显示Y轴白边

bYMoveBeforePrintEnable        打印前是否走纸

bBeforePrintYMove = 0          是否开启打印纸

nBeforePrintYMoveMode = 3       打印前走纸模式（0：先退纸后进纸，1：先进纸，后退纸；2：只退纸，3：只进纸）

nBeforePrintYMoveAheadOffset = 20   每个打印任务之前 向前  走纸移动偏移值（mm）

nBeforePrintYMoveBackOffset  = 20   每个打印任务之前   向后  走纸偏移值（mm）

fMaxXAcceDistance = 120.000000   打印缓冲

fMaxYAcceDistance = 10.000000    走料缓冲

uiEpsonVoltageAdjustMode = 1     软件打开是否读进度条（点形读取模式）

# 平板机Z轴运动方式

nZMoveMentType     //Z轴运动方式（0横梁运动，1车头运动）

dbZMotorGearRate   //Z轴齿轮比（平板机）

dbZAcceDistance    //Z轴加速距离

fZMoveSpeed        //Z速度

bZMotorOnHB = 0    //Z轴在主板上

bZMotorOnHB = 1    //Z轴在喷车板上,默认0

# 平板机左原点保湿

会使用参数(

fXMoveSpeedWhenReady

uHeadProtectXPosition

uiCarbackclear

bQueuePrintEnable = 0

bStepStandard = 0      是否使用标准步进微调

bXLimitSpeed = 0       是否要限速

byRepositionMode = 0   回原点操作模式

# 原点微调

bOriginCarOffsetEnable  //原点微调

# 白墨

bWhiteInkCtrlShowEnable //是否显示白墨

bWhiteInkEnableShow    // 是否显示白墨

bPrintWhiteAndColor  //就否彩白同时打 (改为1是同时打)

nWhiteAndColorType   //彩白同时打类型（0是先出彩墨，1是先出白墨）

# 非打印时上下左右移动，软件和按键的上下移动

(指就绪状态下手动发送移动命令时的移动速度)

fYMoveSpeedWhenReady = 30.000000 非打印时上下移动速度（上下键速度）fXMoveSpeedWhenReady = 300.000000   非打印时左右移动速度（左右键速度）

nNozzlesAdjustUnit = 800    5113双头羽化开启前改动PLUS软件

bEpsonEncryptionHead        为1时开启二次解密 为0不开 注意这个参数有两

# 控制面板

bPannelCtrlEnalbe	  //是否开启控制面板

# UV灯控制

bHardCtrlUv   UV灯控制（如果要开启，记得改为2）

# 均匀模式

bIsEpsonDoubleColumnMode 是否开启均匀模式

# 老版本使用【自动清洗】

慢中快都只保留闪喷，其他删除，数据值全都改为10

打开cfg文件（速藤单头.ini或者速藤双头.ini）

修改数值wCleaningPositionMM = 20   待机闪喷位置

户内机   普通清洗    100         深度清洗1000

户外机   普通清洗    500         深度清洗1500

正常安装步骤安装

注意修改加网方式

【设置】→【选项】→【加网方式】→UPKMPCS_2Bits_M

曲线

【工具】→【色彩管理】→【删除原有曲线】→添加客户需要的曲线（户内机_中点_水性墨水曲线。户外机_EXT2_油性墨水曲线）。