可控硅上的红蓝色线是14AWG号线，能过14A电流， 110V的能过1550W， 220V的发热盘能过3080W

这是我们把线号做大一点，方便你们兼容不同功率的机型

可控硅板对应的配线是我们配的，就不用改线径。你们如果用350W的发热盘，如果是110V的机型，电流则为350/110V=3.2A。220V的机型，电流则为350/220V=1.6A。接交流零线，接交流火线，接负载（发热盘）线的三根接线，用1平方线或22AWG号线 ，已经足够了。