- 如果USB口作为串口使用，需要电阻连接如上图的R24,R25,，把R10,R11断开，并且主板上要有焊接 FTDI芯片，主板需要烧串口配套的固件，版本号为 7.XX

- 如果USB口作为真USB口使用，需要电阻连接如上图R10,R11,并且把R24,R25断开，主板需要烧USB口配套的固件，版本号为 8.XX