发光字3D打印机

切片软件操作说明

一：安装软件：

- 系统要求：建议win7

- 安装路径：安装包解压以后直接保存电脑，不可保存在中文路径下

- 进入软件以后，点击切片设置，确认打印机型号

二：切片软件自带建模功能详解

1. 模型大小=字壳长宽

2. 模型高度=字壳厚度

3. 倒角距离和倒角高度为斜边字设计

（直边字请直接设置倒角参数均为0）

4.棱角钝化：将字边棱角变成圆角

三：特色功能介绍：

1.底部添加网格:有助于字壳灌胶的整字的精准度

(建议参数：网格高度：1mm,网格密度：2-3%)

删除网格：Delete Grid

2.添加台阶：Add Step 有助于

固定亚克力面板或者底部PVC等扣板

删除台阶：Delete Step

3.打开螺旋打印：Spiralize on

关闭螺旋打印：Spiralize off

4.分层处理：多色分层设置

四：其他软件作图导入教程（支持DXF/NC格式，以CorelDraw为例）

1.将设计好的文件导出

2.导出格式选择 DXF或者NC

3.导出参数： 导出单位--毫米    导出文本方式--曲线

4.确认保存

5.用切片软件打开设计文件，其他功能跟软件自带建模功能一样，参数根据需求设置即可。

6.切片以后保存到SD卡即可放进3D打印机打印

附件：

一、 3D打印字壳特色功能样板

功能：

- 直边单色                                          2.直边多色

3.斜边单色                                           4.斜边多色

5.直+斜（单色）                                      6. 直+斜（多色）

7. 底层封底                                        8.台阶+网格等功能

二、软件设置（专业设置参数）参考